| Data | Opracował | Zatwierdził |
| --- | --- | --- |
| 25.03.2013 | P. Soszka | K. Jakubowski |

| Instrukcja |
| --- |
| UWAGI OGÓLNE |
| 1. Każdy pracownik zobowiązany jest znać i przestrzegać ogólnych zasad BHP 2. Warunkiem wykonywania pracy na stanowisku jest: Posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez uprawnionego lekarza Odbycie stanowiskowego szkolenia BHP, Stosowanie wymaganej odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej wg poniższej tabeli: |
| OBOWIĄZKOWA ODZIEŻ ROBOCZA ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ |
|  | Ubranie robocze (ubranie dopasowane, bez luźnych elementów) | Obuwie robocze | Okulary ochronne |
| ZAGROŻENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE |
| Upadek, potłuczenia, przytrzaśnięcie, uderzenie. Pochwycenie przez wirujące elementy. Uderzenie przez wyrzucane elementy, odłamki. Uderzenie przez transportowane narzędzia, materiały. Porażenie prądem elektrycznym. Przecięcia, skaleczenia, amputacje |
| ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY |
| 1. Przed przystąpieniem do pracy należy: W przypadku przejmowania stanowiska pracy od poprzednika zasięgnąć informacji o stanie stanowiska. Skontrolować wizualnie piłę czy jest w dobrym stanie technicznym (brak uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń osłon, brak uszkodzeń instalacji elektrycznej, taśma tnąca w dobrym stanie itp.) Przy braku uwag przystąpić do pracy, w przeciwnym razie NIE URUCHAMIAĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie i zgłosić ten fakt przełożonemu, Zachować ostrożność podczas uruchamiania piły – uwaga na ostre narzędzie tnące. 2. W czasie pracy: a) utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenie oraz inne narzędzia i materiały, b) w przypadku zauważenia niebezpiecznych zmian, uszkodzeń, nieprawidłowej pracy, itp. zatrzymać piłę i niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu, c) uważać na osoby pracujące lub poruszające się w pobliżu, d) uważać podczas ustawiania i operowania ciętymi materiałami, e) uważać podczas procesu cięcia, nie manipulować rękami w strefie roboczej maszyny f) w razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania pracy zwrócić się do przełożonego, g) wykonywać pracę zgodnie z poleceniami przełożonych, 3. Podczas przeglądów i napraw: a) Napraw może dokonywać tylko osoba upoważniona przez pracodawcę lub specjalistyczny serwis, b) Przed rozpoczęciem naprawy należy zabezpieczyć szlifierkę przed przypadkowym uruchomieniem (odłączyć od zasilania) 4. Po zakończeniu pracy: a) Uprzątnąć stanowisko pracy, skontrolować wizualnie stan stanowiska pracy, b) Zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby trzecie. |
| ZABRANIA SIĘ |
| 1. Pracować na urządzeniach technicznie niesprawnych, 2. Pozostawiać uruchomioną piłę bez nadzoru, 3. Wykorzystywać piłę do celów innych niż jej przeznaczenie, 4. Spożywania posiłków podczas pracy, 5. Naprawiać i obsługiwać maszynę przez osoby nieuprawnione. |
| POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH |
| Wypadek przy pracy – udzielić pierwszej pomocy – jeśli konieczne wezwać pogotowie, zabezpieczyć miejsce wypadku(natychmiast wyłączyć urządzenie), poinformować przełożonego. Pożar/ inna awaria – wyłączyć/zabezpieczyć, użyć sprzętu p.poż. (gaśnica), zawiadomić przełożonego, postępować zgodnie z instrukcją p.poż. |