| Data | Opracował | Zatwierdził |
| --- | --- | --- |
| 25.03.2013 | P. Soszka | K. Jakubowski |

| UWAGI OGÓLNE |
| --- |
| 1. Każdy pracownik zobowiązany jest znać i przestrzegać ogólnych zasad BHP 2. Warunkiem wykonywania pracy na stanowisku jest: Posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez uprawnionego lekarza Odbycie stanowiskowego szkolenia BHP, Stosowanie wymaganej odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej wg poniższej tabeli: |
| OBOWIĄZKOWA ODZIEŻ ROBOCZA ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ |
|  | Ubranie robocze | Obuwie robocze | Ochrona słuchu | Okulary ochronne |
| ZAGROŻENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE |
| Upadek, potłuczenia, przytrzaśnięcie, uderzenie. Przygniecenie, zmiażdżenie, amputacje, Uderzenie przez transportowane narzędzia, materiały. hałas. |
| ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY |
| 1. Przed przystąpieniem do pracy należy: W przypadku przejmowania stanowiska pracy od poprzednika zasięgnąć informacji o stanie stanowiska. Skontrolować wizualnie prasę czy jest w dobrym stanie technicznym (brak uszkodzeń mechanicznych, itp.) Przy braku uwag przystąpić do pracy, w przeciwnym razie NIE ROZPOCZYNAĆ PRACY i zgłosić ten fakt przełożonemu, 2. W czasie pracy: a) utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenie oraz inne narzędzia i materiały, b) w przypadku zauważenia niebezpiecznych zmian, uszkodzeń, nieprawidłowej pracy, itp. przerwać prace i niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu, c) uważać na osoby pracujące lub poruszające się w pobliżu, d) uważać podczas ustawiania i operowania materiałami w strefie niebezpiecznej, e) uważać podczas procesu pracy prasy, f) w razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania pracy zwrócić się do przełożonego, g) wykonywać pracę zgodnie z poleceniami przełożonych, h) nie manipulować rękoma w strefie niebezpiecznej podczas pracy, 3. Podczas przeglądów i napraw: a) Napraw może dokonywać tylko osoba upoważniona przez pracodawcę lub specjalistyczny serwis, b) Przed rozpoczęciem naprawy należy zabezpieczyć szlifierkę przed przypadkowym uruchomieniem (odłączyć od zasilania) 4. Po zakończeniu pracy: a) Uprzątnąć stanowisko pracy, b) Skontrolować wizualnie stan stanowiska pracy . |
| ZABRANIA SIĘ |
| 1. Pracować na urządzeniach technicznie niesprawnych, 2. Wykorzystywać prasę do celów innych niż jej przeznaczenie, 3. Spożywania posiłków podczas pracy, 4. Zdejmować osłon i zabezpieczeń z maszyny 4. Naprawiać i obsługiwać maszynę przez osoby nieuprawnione. |
| POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH |
| Wypadek przy pracy – udzielić pierwszej pomocy – jeśli konieczne wezwać pogotowie, zabezpieczyć miejsce wypadku(natychmiast wyłączyć urządzenie), poinformować przełożonego. Pożar/ inna awaria – wyłączyć/zabezpieczyć, użyć sprzętu p.poż. (gaśnica), zawiadomić przełożonego, postępować zgodnie z instrukcją p.poż. |