Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowana dla

XXXXXX SP. Z O. O. 
w Bielsku Białej przy ulicy YYYYY 103 A

Wykonali: 
Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek
Mgr inż. Paweł Soszka

Data aktualizacji:17.09.2012 r.

Mgr inż. Paweł Soszka  …………………………………………………………..

Spis treści

Wstęp	3

Postanowienia ogólne	4

I.	Ogólne zasady zapobiegania pożarom dotyczące wszystkich pracowników oraz innych osób przebywających na jego terenie	4

1.1.	Obowiązki szczegółowe	5

II.	Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające  z przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania	7

2.1.	Lokalizacja. Odległość od obiektów sąsiednich	18

2.2.	Dane ogólne. Podstawowe parametry techniczno - budowlane	19

2.3.	Charakterystyka zagrożeń pożarowych zakładu wynikających z  procesu technologicznego - stosowanych,  przerabianych i  składowanych materiałów i surowców.	22

2.4.	Gęstośc obciążenia ogniowego	24

2.5.	Klasyfikacja pożarowa obiektu	25

2.6.	Charakterystyka pożarowa elementów budowlanych	26

2.7.	Podział obiektu ze względu na strefy	28

2.8.	Instalacje, urządzenia techniczne i systemy przeciwpożarowe,	28

2.9.	Wymagania szczegółowe dotyczące przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych występujących na terenie obuiektu.	33

III.	Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia dotyczące osób przebywających na terenie obiektów należących do XXXXXX SP. Z O. O.	36

3.1.	Alarmowanie	36

3.2.	Postępowanie w razie pożaru	36

2.3.	Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia                   i zdrowia oraz konieczności natychmiastowej ewakuacji z budynku, w którym powstał pożar	37

2.4.	Obowiązki osoby kierującej akcją z chwilą przybycia straży pożarnej	38

IV.	Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	40

4.1.	Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	40

4.2.	Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pod względem pożarowym	41

4.3.  Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym	44

V.	Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji	47

5.1. Cel przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.	47

5.2. Podsumowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji	48

VI.	Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu  z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi	50

Załączniki	51

# Wstęp

Ochrona przeciwpożarowa jest to prawem przewidziane działanie zmierzające do ochrony: życia, zdrowia i mienia.

Zgodnie z  ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Dz.U. 2002, nr 147 poz. 1229 z póź. zm.: „Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem … , poprzez zapobieganie powstawaniu rozprzestrzenianiu się pożaru …”

Bezpieczeństwo pożarowe rozumiane jest jako „ stan eliminujący zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych 
i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem”.

# Postanowienia ogólne

Podstawą opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.

- Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują wszystkie osoby zatrudnione                    i przebywające na terenie obiektu należącego do XXXXXX SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy YYYYY 103a. Z postanowieniami instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników oraz osoby przebywające w sposób stały na terenie obiektów.

- Zapoznanie z treścią niniejszej instrukcji jest częścią szkolenia BHP,

- Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa                i higieny pracy.

- Szkolenie z aktualizacji instrukcji, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem, w formularzu z zapoznania z instrukcją.

- Poświadczone oświadczenia należy dostarczyć do Działu Kadr, gdzie włączone mają być do akt osobowych pracowników.

# Ogólne zasady zapobiegania pożarom dotyczące wszystkich pracowników oraz innych osób przebywających na jego terenie

Obowiązki podstawowe wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej każdy pracownik oraz inne osoby przebywające na terenie należącym do XXXXXX SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy YYYYY 103a,  niezależnie od zajmowanego stanowiska  i pełnionej funkcji zobowiązane są do :

- Zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru, a w szczególności do niewykonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby w sposób bezpośredni lub pośredni spowodować powstanie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

- Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych                        i technologicznych,

- Do niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia                     o grożącym im niebezpieczeństwie,

- Uczestniczeniach w szkoleniach przeciwpożarowych organizowanych przez właściciela obiektów.

- Brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

## Obowiązki szczegółowe

- Zabrania się opuszczania Stanowska pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy zostały wyłączone wszelkie urządzenia elektryczne, gazowe itp. mogące przyczynić się do powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (z wyłączeniem maszyn, które nie mogą być wyłączone).

- Zabrania się użytkowania urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub                   w sposób niezgodny z przeznaczeniem, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia.

- Zabrania się dokonywania napraw urządzeń i instalacji elektrycznych przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, każde zauważone nieprawidłowości należy neizłocznie zgłosić przełożonemu.

- Zabrania się stosowania na punkty świetlne osłon z materiałów palnych                           w odległości mniejszej niż 0,05 m od żarówki i prowizorycznego podłączania urządzeń elektrycznych.

- Zabrania się rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu                             i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w odległości mnuiejszej niż 1 metrów od tych obiektów.

- Zabrania się instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

- Zabrania się przechowywania szmat, tamponów, trocin itp. nasyconych lub nasączonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się poza zamkniętymi pojemnikami wykonanymi z materiałów niepalnych. Należy je co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w sposób bezpieczny pożarowo.

- Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

- składowanie wszelkich materiałów, a przede wszystkim materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- stosowanie materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji.

- Zabrania  się uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, tj. hydrantów wewnętrznych                                               i zewnętrznych itp.,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych gazu.

- Zabrania stosowania do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

- Zabrania się używania gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych do innych celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową bez uzgodnienia z właścicielem lub osobą przez niego upoważnioną.

- Zabrania się palenia papierosów i tytoniu na terenie obiektu poza miejscami przeznaczonymi do tego celu.

- Należy zgłaszać na bieżąco do bezpośredniego przełożonego oraz właściciela obiektu wszelkie zauważone nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedzialność za wykroczenia naruszające przepisy o ochronie przeciwpożarowej

- Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu a także osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja korzystająca z budynku lub terenu za naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej mogą być ukarani grzywną w drodze postępowania mandatowego lub ponieść odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego.

- Nakładanie grzywien w drodze postępowania mandatowego

Uprawnieni strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej                           w przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze postępowania mandatowego,

- Kary orzekane na podstawie kodeksu wykroczeń

Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów a w szczególności:

- nie wyposaża budynków w odpowiednie urządzenia lub gaśnice lub nie utrzymuje ich               w stanie nie zdatnym do użytku,

- utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,

- nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru,

- eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne albo pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar,

- Kary orzekane na podstawie kodeksu karnego

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu                     w wielkich rozmiarach mającego postać:

- Pożaru podlega każe pozbawienia wolności do 10 lat.

- jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności od  3 miesięcy do 5 lat

- jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat.

- Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. nr 21 poz. 94 z 1998r. z późn. zm.) za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych może ukarać pracownika karą:

- upomnienia,

- nagany,

- pieniężną.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające 
z przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania

1. Budynek produkcyjno-magazy\nowy ( PM )  nr 1 .

Budynek produkcyjno-magazynowy przeznaczony jest do produkcji elementów gumowych i gumowo-metalowych dla motoryzacji, budownictwa, w przemyśle maszynowym i AGD.

Liczba kondygnacji – 1

Powierzchnia zabudowy: 3305 m2

Powierzchnia użytkowa: 3280 m2

Kubatura: 33.021 m3

Wysokość: 10.75m

Grupa wysokości - budynek niski.

Klasyfikacja:

- Część produkcyjno-magazynowa - średnia gęstość obciążenia ogniowego – 
Qd do 1000 MJ/m2,

Zagrożenie wybuchem – nie występuje.

Konstrukcja budynku:

- Konstrukcja nośna stalowa,

- Ściany osłonowe z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej typ ISOTHERM PLUS 80

- Ściany – z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym w części produkcyjnej,

- Konstrukcja dachu stalowa, przekrycie z wełny mineralnej na podkładzie z blachy trapezowej pokrytej membraną PCV Rehenofol klasa reakcji na ogień Broof(t1),

Budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Klasa odporności pożarowej budynku:

- Część produkcyjna – E,

Strefy pożarowe:

- Strefa 1 – hala produkcyjna, pow. 3389 m2,

2. Budynek biurowo – socjalny – nr 2 :

Liczba kondygnacji – 2

Powierzchnia zabudowy – 793 m2,

Powierzchnia użytkowa – 1395 m2,

Wysokość budynku – 7,78 m,

Grupa wysokości - budynek niski.

Klasyfikacja:

- Budynek zaklasyfikowano do kategorii – ZL III.

Zagrożenie wybuchem – nie występuje.

Konstrukcja budynku:

- Ściany – ściany osłonowe z bloczków PGS, ściany działowe z bloczków 
i płyt gk,

- stropy panelowe żelbetowe,

- konstrukcja klatek schodowych -  żelbetowa,

- stropodach ocieplony wełna mineralną pokrycie membrana Rehenofol

.

Budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Budynek biurowo socjalny przylega do północnej strony hali produkcyjno -magazynowej, wejścia i przeszklenia do pomieszczeń nie będących funkcjonalnie powiązanych z halą produkcyjną zostały zamknięte drzwiami i przegrodami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30. Rozdzielnię elektryczną wydzielono pożarowo zastosowano drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30.

Klasa odporności pożarowej budynku – klasa D

Strefy pożarowe:

- Strefa 4 – część socjalno-biurowa pow. 1061 m2.

3. Klimatyzowany magazyn gumy   nr 3 .

W południowo zachodniej części hali produkcyjno magazynowej ( PM ) wykonano klimatyzowany magazyn gumy, magazyn stanowi odrębną strefę pożarową 
o pow. 130 m2

Liczba kondygnacji – 1

Powierzchnia użytkowa: 130 m2

Klasyfikacja:

- Magazyn gumy - średnia gęstość obciążenia ogniowego – Qd = 6.153 MJ/ m2

- Zagrożenie wybuchem – nie występuje.

Konstrukcja budynku:

- Konstrukcja nośna murowana z bloczków PGS 0,24m obustronnie otynkowanych,

- strop strunobetonowy został zabezpieczony do klasy odporności ogniowej REI 240,

- zamontowano płyty PROMATECT – H 12 mm,

- wejście do magazynu zamykane jest bramą przeciwpożarową o klasie odporności ogniowej EI 120,

- brama posiada indywidualny system sterowania z czujnikami przeciwpożarowymi po obu stronach bramy,

Magazyn jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Klasa odporności pożarowej budynku:

- magazyn wybudowano w klasie  – A,

Strefy pożarowe:

- Strefa 2 – Klimatyzowany magazyn gumy, pow. 130 m2,

4. Magazyn materiałów niebezpiecznych (materiałów łatwopalnych)  nr 6 .

W południowo zachodniej części hali produkcyjno magazynowej ( PM ), obok klimatyzowanego magazynu gumy, wykonano magazyn materiałów łatwopalnych
i materiałów niebezpiecznych, magazyn stanowi odrębną strefę pożarową 
o pow. 12 m2

Liczba kondygnacji – 1

Powierzchnia użytkowa: 12 m2

Klasyfikacja:

- Magazyn materiałów niebezpiecznych - średnia gęstość obciążenia ogniowego – 
Qd  do 1000 MJ/ m2

- Zagrożenie wybuchem – STREFA 2, magazynowanie materiałów łatwopalnych,

Konstrukcja budynku:

- ściany murowane z bloczków PGS,

- strop żelbetowy,

- wejście do magazynku zamykane drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30,

- wykonano powierzchnie odciążąjącą,

- Instalacja elektryczna i wentylacja jest w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),

- Na przewodach wentylacyjnych zamontowano klapy przeciwpożarowe, przejścia instalacyjne w ścianach oddzielenia pożarowego zostały wykonane w klasie odporności ogniowej EI 120,

Magazyn jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Klasa odporności pożarowej budynku:

- magazyn wybudowano w klasie  – D,

Strefy pożarowe:

- Strefa 3 – magazyn materiałów łatwopalnych,  pow. 12 m2,

W magazynku przewidziano występowania zagrożenia wybuchem (strefa 2), wykonano powierzchnie odciążąjącą. Instalacja elektryczna i wentylacja jest w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Na przewodach wentylacyjnych zamontowano klapy przeciwpożarowe, przejścia instalacyjne w ścianach oddzielenia pożarowego zostały wykonane w klasie odporności ogniowej EI 120.

5. Budynek portierni ( ochrony )  – nr 4 :

Liczba kondygnacji – 1

Powierzchnia zabudowy – 30,60 m2,

Powierzchnia użytkowa – 22 m2,

Wysokość budynku – 4 m,

Kubatura – 131,6 m3

Grupa wysokości - budynek niski.

Zagrożenie wybuchem – nie występuje.

Budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Budynek portierni wykonano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Budynek  ma  formę  prostokąta  (wymiary  zewnętrzne  całości  6,74m  x  4,54m, wys.4,0lm). Obiekt zlokalizowano przy wjeździe na parking dla samochodów ciężarowych.

W   części  portierni   mieści   się   pomieszczenie   strażników  wraz   z   zapleczem

higieniczno-sanitarnym.

W budynku Portierni zlokalizowano Centralę Sygnalizacji Pożaru CSP.

Rys.1 – Plan sytuacyjny terenu zakładu XXXXXX

6. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

Obiekt wyposażono w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- wewnętrzna instalacja hydrantowa 52 części produkcyjno – magazynowej

- wewnętrzna instalacja hydrantowa 25 w części biurowo – socjalnej

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne

- system sygnalizacji pożaru w części biurowo – socjalnej i w magazynie gumy,

- system sygnalizacji pożaru w części PM

- system oddymiania hali produkcyjno magazynowej ( trzy strefy oddymiania, dopowietrzanie przez bramy podnoszone przy dokach załadunkowych )

- podreczny sprzęt gąśniczy,

- brama przeciwpożarow firmy MERCOR o klasie odporności ogniowej EI 120 – usytuowana na wejściu do magazynu gumy,

- główne przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Wewnętrzna instalacja hydrantowa 52 części produkcyjno – magazynowej.

Obiekt wyposażony w instalacje wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową. Hala magazynowa wyposażona jest w instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 52. Budynek biurowo socjalny wyposażony jest w instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężęm półsztywnym. Hydranty wewnętrzne hali zabudowano na instalacji obwodowej wykonanej z rur stalowych o średnicy 100 mm (podejście do szafek hydrantowych z  rur  stalowych ocynkowanych Ø 50mm), dwustronnie zasilanej z  sieci zewnętrznej  Ø 150.  Zapewniono  jednoczesność  poboru  wody  z  czterech  hydrantów. Rozmieszczenie hydrantów zapewnia pełne pokrycie swym zasięgiem całej powierzchni hali produkcyjno -magazynowej. Hydranty zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej.

- Wewnętrzna instalacja hydrantowa 25 w części biurowo – socjalnej

Dwukondygnacyjny budynek biurowo - socjalny wyposażono w hydranty HW-25-N-30 m z wężem półsztywnym 3 szt. Hydranty zlokalizowane są na parterze i piętrze, w sposób zapewniający pokrycie swym zasięgiem działania całej powierzchni budynku biurowo - socjalnego. Hydranty zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej.

- OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oświetlenie ewakuacyjne dróg komunikacyjnych i wyjść z wykorzystaniem opraw wyposażonych w moduły wewnętrzne zasilające o czasie działania po zaniku napięcia podstawowego do 3h. oprawy zamontowano wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych wyjść z hali produkcyjno – magazynowych i dróg ewakuacyjnych części socjalno biurowej.

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Na hali, wykonano instalację sygnalizacji pożaru. W biurowcu oraz obszarze PM istnieje instalacja sygnalizacji pożaru.
Centralka została zlokalizowana na portierni.

- URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE

Urządzenia oddymiające wykonano na bazie projektu opracowanego przez MERCOR SP. z o.o. według normy NFPA 2004 Standard for Smoke And Heat Veting 2007 Edition.

W zakładzie hali produkcyjno magazynowej (PM) wyznaczono 
3 strefy oddymiania SD1 – SD3.

SD l.

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium= 11,00 m2,

-   do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m2, realizowany przez 3 bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

SD2.

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

- powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m2,

- do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m2,realizowany przez 3 bramy: Bl(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

SD 3.

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m2,

-   do oddymiania strefY zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2,współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego= 36,00 m2,realizowany przez 3 bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

Wysokość kurtyn dymowych określono na 7,5 m licząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi kurtyny.

Klapy wyposażono siłowniki pneumatyczne, urządzenia do automatycznego i ręcznego wyzwalania i w siłowniki elektryczne do ręcznego przewietrzania. Automatyczne wyzwalanie klap dymowych realizowane jest poprzez:

-   termo wyzwalacze z ampułkami (temperatura wyzwolenia 68 °C), które uruchamiają nabój ze sprężonym C02 po przekroczeniu określonej temperatury,

-   ręcznie- poprzez skrzynkę alarmową wyposażoną w naboje ze sprężonym C02•  Do każdej strefy dymowej przyporządkowano jedną skrzynkę alarmową.

Oznakowanie klap dymowych, lokalizacja klap i elementów sterujących, w tym skrzynek alarmowych wykonano zgodnie z aprobatą techniczną.

- PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Obiekty zostały wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich

Norm będących odpowiednikami norm europejskich.

Biorąc   pod   uwagę    specyfikę   procesu   technologicznego poszczególne części Zakładu wyposażono w gaśnice proszkowe GP ABC 4 oraz śniegowe w pomieszczeni serweromni (C02)  GS 5 kg.

Miejsca lokalizacji gaśnic powinny być stale oznakowane znakami zgodnymi z PN, dotyczącą znaków bezpieczeństwa.

Plan   rozmieszczenia   gaśnic   przedstawiono   w   części   graficznej   stanowiącej   załącznik do niniejszej instrukcji.

- ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Z uwagi na brak możliwości zasilania wodą do celów p.poż. zewnętrznej instalacji hydrantowej w wymaganej ilości 40 dm3 /s wybudowano zbiornik magazynujący wodę do celów p.poż. o pojemności użytkowej Vu=150m3 .

Zgodnie z normą: Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - PN-82/B-02857 zbiornik obejmuje zasięgiem "swojego działania" (promień działania wynosi 250m) przedsiębiorstwo XXXXXX, na terenie którego się znajduje.

Całkowite jednoczesne zapotrzebowanie wody dla celów p.poż. wynosi q=40 dm3/s.

- Dojazd do zakładu od ulicy YYYYY drogą wewnętrzną o odpowiedniej szerokości, powyżej 5m nawierzchni utwardzonej, przystosowanej dla samochodów ciężarowych (minimalnym nacisku na oś wynoszącym co najmniej l 00 KN) .

## Lokalizacja. Odległość od obiektów sąsiednich

Zakład produkcyjny elementów gumowych XXXXXX Sp. z o.o. został zlokalizowany na  działce  nr  630/27  gm.  kat.  Komorowice  Krakowskie  w  Bielsku  Białej  przy  ulicy

YYYYY o pow. 20.343,00 m2• Teren zakładu ogrodzony.

Odległość hali od budynków sąsiednich: powyżej 20 m.

Usytuowanie budynków zakładu od budynków sąsiednich oraz granicy działki spełnia wymagania warunków techniczno – budowlanych.

## Dane ogólne. Podstawowe parametry techniczno - budowlane

DANE TERENU ZAKŁADU: powierzchni, wysokość, liczba kondygnacji

- Powierzchnia działki : 20.343,00 m2

- Powierzchnia hali produkcyjno magazynowej z przewiązką etap I obiekt jednokondygnacyjny: 3.305,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 3280 m

Kubatura: 33.021 m3

Wysokość: 10.75m

- Budynek socjalno biurowy – obiekt dwukondygnacyjny

Powierzchnia zabudowy: 793m2

Powierzchnia uzytkowa: 1395m2

Kubatura: 6160m3

Wysokość 7.78m

- Budynek portierni – jednokondygnacyjny

Powierzchni zabudowy 30,60m2

Powierzchnia uzytkowa 22,00m2

Kubatura 131,60m3

Całkowita powierzchnia zabudowy: 4.128,60 m2

Na terenie zakładu zlokalizowany jest kompleks przyległych do siebie obiektów, w skład

którego wchodzą:

a)  hala produkcyjno-magazynowa,

b)  budynek socjalno-biurowy,

Ponadto na terenie zakładu zlokalizowany jest następujący obiekt:

c)  portiernia (budynek ochrony).

Budynek produkcyjno  - magazynowy  i  budynek socjalno - biurowy, stanowią zwarty kompleks zabudowy, połączonych komunikacyjnie i funkcjonalnie obiektów (stanowiących

wydzielone  -  odrębne strefy pożarowe w obrębie klatek schodowych  i  piętra budynku socjalno- biurowego). Budynek portierni to obiekt wolnostojący.

- Budynek produkcyjno -magazynowy.

- Liczba kondygnacji 1

- Powierzchnia zabudowy 3305m2

- Powierzchnia użytkowa 3280m2

- Wysokość 10.75m (budynek niski)

Hala  produkcyjna  jest  obiektem  trójnawowym  ustawionym  prostopadle  do  budynku

socjalno- biurowego przylegającego do hali. Od strony wschodniej zlokalizowano l bramę, a od strony zachodniej zlokalizowano l rampę i 2 doki rozładowcze.

Rozstaw słupów konstrukcyjnych trzech naw równoległych do siebie o następujących

rozstawach osiowych wynosi 22,00 m, szerokość całkowita trzech naw wynosi:
 3 x 22,00 m=66.0m

Długość naw jest stała we wszystkich nawach i wynosi: 4 x 12,00 m=  48,00 m

Hala produkcyjno - magazynowa poprzez otwory komunikacyjne zamykane drzwiami i   oknami  przeciwpożarowymi  o  klasie   odporności  pożarowej  El   30   połączona  jest z budynkiem biurowo - socjalnym. Hala stanowi odrębną strefę pożarową.

Hala produkcyjno-magazynowa przeznaczona jest do produkcji elementów gumowych i gumowo -metalowych dla motoryzacji, budownictwa, przemyśle maszynowym i AGD.

W hali produkcyjno- magazynowej zlokalizowano:

Działy produkcyjne:

- Wydział pras,

- Wydział wtryskarek,

- Wydział wycinania pianek,

- Wydział walcy,

Dział magazynowania:

- Klimatyzowany magazyn gumy

- Magazyny wyrobów gotowych

- Magazyn form

- Magazyn materiałów palnych ( materiałów niebezpiecznych )

Działy pomocnicze:

- Pola odkładcze dostaw surowców i wyrobów gotowych

- Stacja trafo

- Węzeł cieplny

- Kontrola jakości

- POM. Obsługi hali

- POM. Mistrza

- Pokój śniadań

- Węzły sanitarne

- Laboratorium

- Utrzymanie ruchu

- Budynek socjalno – biurowy

- Liczba kondygnacji nadziemnych : 2

- Powierzchnia zabudowy 793,00m2

- Powierzchnia użytkowa 1395,00m2

- Kubatura: 6160,00 m3

- Wysokość 7,78m

Budynek biurowo-socjalny jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym

kryty dachem płaskim o spadku 2%. Budynek ma formę prostokąta (wymiary zewnętrzne

76,82m i szerokość traktu głównego 9,04 m oraz szerokość w strefie wejścia głównego 15,34 m na długości 15,12 m). Obiekt zlokalizowano od strony południowej hali jako całkowicie od niej oddylatowany. Ze względu na znaczną długość budynku biurowego podzielono go na trzy oddylatowane (połączone komunikacyjnie)od siebie części.

Wejście  dla  pracowników  biurowych  i  gości  wykonano  w  skrzydle  zachodnim

budynku, natomiast dla pracowników fizycznych w skrzydle wschodnim budynku. Oba wejścia zlokalizowane są od strony południowej.

Funkcjonalnie obiekt na kondygnacji parteru i piętra zaprojektowano jako jednotraktowy z racji znaczących powierzchni socjalnych. Funkcjonalnie budynek posiada część biurową na parterze i piętrze w części zachodniej budynku oraz część socjalną z zapleczem higieniczno-sanitamym na parterze i piętrze w części wschodniej budynku.

W części I piętra występują pomieszczenia z możliwością jednoczesnego przebywania

ludzi w grupach powyżej 50 osób, jak pomieszczenie nr 1-17 szatnia męska brudna o pow.

72,45 m2 (140 miejsc), nr 1-19 szatnia męska czysta o pow. 86,04 m2 (160 miejsc), nr 1-20 szatnia kobiet o pow. 30,05 m2 (40 miejsc).

- Budynek portierni (ochrony)

- Ilośc kondygnacji : 1

- Powierzchnia zabudowy 30,60 m2

- Powierzchnia użytkowa 22,00m2

- Kubatura 131,60m3

Budynek portierni wykonano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Budynek  ma  formę  prostokąta  (wymiary  zewnętrzne  całości  6,74m  x  4,54m, wys.4,0lm). Obiekt zlokalizowano przy wjeździe na parking dla samochodów ciężarowych.

W   części  portierni   mieści   się   pomieszczenie   strażników  wraz   z   zapleczem

higieniczno-sanitarnym.

Obiekt   zaprojektowano   w   sposób   umożliwiający   kontrolę   przez   pracowników samochodów ciężarowych.

Budynek czynny w systemie trzyzmianowym.

## Charakterystyka zagrożeń pożarowych	zakładu wynikających
 z  procesu technologicznego - stosowanych,  przerabianych 
i składowanych materiałów i surowców.

Jak   już  wcześniej   opisano   w   skład   zespołu   obiektów   zakładu   wchodzi   hala produkcyjno- magazynowa i budynek socjalno- biurowy.

Proces technologiczny produkcji można podzielić generalnie na następujące działania:

- przygotowanie  surowca (gumy) do produkcji poprzez  walcowania, porcjowanie,

wycinanie itp.,

- produkcja  wyrobów  na  wtryskarkach   i w  prasach  poprzez  ksztahowanie   w formach z grzaniem elektrycznym form ( temp. do 230 st. Celcjusza ),

- wycinanie ksztahowe pianek,

- kontrola wyrobów.

Dla prawidłowego  funkcjonowania  wtryskarek  do  gumy  wykonano układ  chłodzenia   wodnego.  Przed  procesem  weryfikacji drobnych wyrobów gumowych stosuje się zabieg mrożenia i bębnowania wyrobów. Dla mrożenia wyrobów stosuje  się układ ciekłego azotu, składający się ze zbiornika  zewnętrznego  o  pojemności  ok.  20  000  dm3,  instalacji  i 2  szt.  bębnów  do gratowania.

Poważnym  zagrożeniem  pożarowym  mogą być również  niewłaściwe  przygotowane i prowadzone prace konserwacyjno - remontowe.

Prace remontowe budowlane szczególnie w strefach zagrożonych pożarem należy prowadzić w sposób uniemożliwiający  powstanie pożaru, przestrzegając  określonej procedury dla prac pożarowo niebezpiecznych określonych w dalszej części niniejszej instrukcji.

Charakterystyczne dla budynków wielko kubaturowych błyskawiczne przemieszczanie się dymów i gazów pożarowych przy jednoczesnym wydłużeniu dróg ewakuacji prowadzących do bezpiecznego obszaru może stwarzać szereg przeszkód dla działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony ludzi przebywającym  w obiektach  tego typu.  Analizując przyczyny  i przebieg  dotychczasowych

pożarów zaistniałych w budynkach przemysłowych w kraju i na świecie, należy stwierdzić, że przyczyną  większości  ofiar  śmiertelnych  w  nich  notowanych,  były  zatrucia  toksycznymi gazami wydzielającymi się podczas pożaru z palących się stosowanych- przetwarzanych w zakładach surowców i materiałów.

W oparciu o statystykę powstawania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, uwzględniając normalne  warunki  eksploatacji  obiektu  do  potencjalnych  przyczyn  powstawania  pożaru zaliczyć należy:

a) akty wandalizmu w tym umyślne podpalenia.

b) nieostrożność pracowników, której najczęstszymi przejawami są:

- nieprzestrzeganie  zakazu  palenia tytoniu  i używania  otwartego  ognia  w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz,

- rzucanie  niedopałków  na  materiały   palne  lub  obok  nich,  do  kosza  na  śmieci, popielniczek wykonanych z materiałów palnych itp.,

- pozostawianie włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej, wykonywanie i użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych, nieprawidłowy dobór i użytkowanie instalacji elektrycznych a zwłaszcza odbiorników energii elektrycznej powodujących przeciążenia instalacji,

- osłanianie punktów świetlnych (żarówek) materiałami palnymi,

- nieprawidłowe stosowanie i używanie cieczy łatwo zapalnych (przelewanie, podgrzewanie, otwieranie pojemników przy otwartym ogniu, mycie i czyszczenie)

- pozostawienie bez dozoru włączonych kuchenek i czajników elektrycznych, maszyn, urządzeń technologicznych (itp.,)

- lekceważenie przepisów przeciwpożarowych dotyczących zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

c) brak konserwacji, przeglądów i badań instalacji elektroenergetycznych.

d) niewłaściwe stosowanie  cieczy  łatwozapalnych  przy  pracach  malarskich,  remontowo konserwacyjnych i porządkowych,

e) niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i technologicznych.

Technologia przedmiotowego zakładu przewidująca zastosowanie szeregu rozwiązań minimalizujących zagrożenia pożarowe i  inne miejscowe zagrożenia. Każde  urządzenie, osprzęt związany z realizowaną technologią posiada stosowną aprobatę techniczną dającą gwarancję bezpieczeństwa pracy danego urządzenia. Jest to jednocześnie spełnienie obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie ciąży na wytwórcy. Wytwórca do swojego wyrobu dostarcza dokumentację techniczno-ruchową, która dla użytkownika stanowi podstawę czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych (np. badania i rewizje UDT) i remontowych. Dotrzymując warunków określonych w DTR użytkownik realizuje obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe opisy zawierające charakterystyki stosowanych w Zakładzie: procesów technologicznych, maszyn, urządzeń, osprzętu, itp., ich parametry, sposoby eksploatacji, konserwacji i obsługi, zawarte zostały w dokumentacjach techniczno- ruchowych (DTR) oraz instrukcjach stanowiskowych. Przestrzeganie zawartych w ww. dokumentach postanowień, dotyczących w szczególności zasad eksploatacyjnych, obsługi, konserwacji, itp. należy do podstawowych zadań kadry kierowniczej i pracowników.

## Gęstośc obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego powinna być obliczana przy założeniu, że wszystkie materiały znajdujące się w danym pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku są równomiernie rozmieszczone na  powierzchni rzutu  pomieszczenia, strefy  pożarowej  lub  składowiska.

Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej oblicza się według wzoru:

Gdzie:

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu strefie pożarowej lub na składowisku,

G1 – masa poszczególnych materiałów, w kilogramach,

F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska  w metrach kwadratowych,

Qc – ciepło spalanie poszczególnych materiałów, w megadżulach na kilogram,

Przy obliczaniu gęstości  obciążenia  ogmowego	nie  należy  uwzględniać  następujących materiałów:

- zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych

- o zawartości wody ponad 60%

I strefa pożarowa - hala produkcyjno-magazynowa

Qd < 1000 MJ/m2

Materiały palne występujące w strefie pożarowej I:

- wyroby gumowe i gumowo metalowe  20,000kg, Oeśr= 40 MJ/kg

- opakowania tekturowe i papier 6.000 kg;  Qeśr = 16 MJ/kg

- smary i środki chemiczne 1.500 kg;  Qeśr = 41 MJ/kg

- oleje hydrauliczne 800 kg; Qeśr = 40 MJ/kg

- czyściwo (szmaty) 600 kg; Qeśr = 19 MJ/kg

- folie, taśmy 500 kg; Qeśr = 25 MJ/kg

- pianki poliuretanowe 500 kg;  Qeśr = 25 MJ/kg

II strefa pożarowa - magazyn klimatyzowany mieszanki gumowej i silikonów

Qd = 20.000 x 40  = 6.153 MJ/m2

130m2

Materiały palne występujące w strefie pożarowej II:

•	mieszanka gumowa i silikonowa 20,000 kg Qeśr = 40 MJ/kg

III strefa pożarowa - magazyn materiałów łatwopalnych

Qd  < 1000 MJ/m2

Materiały palne występujące w strefie pożarowej III:

- Aerozole 50 kg;  Qeśr = 47 MJ/kg

- rozpuszczalniki, benzyna ekstrakcyjna 200  kg; Qeśr = 47 MJ/kg

## Klasyfikacja pożarowa obiektu

Halę   produkcyjno   - magazynową   zakwalifikowano   do   grupy   obiektów   PM (produkcyjno  - magazynowe),   jednokondygnacyjnych,   niskich   o   gęstości   obciążenia ogniowego do l 000 MJ/m2 .Przewidywane maksymalne zatrudnienie 250 osób (pracownicy biurowi - 50, pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni- 200) w systemie dwu i trzyzmianowym.

Maksymalna ilość osób przebywająca na zmianie  - około 120 osób.

Budynek biurowo- socjalny zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Maksymalne   zatrudnienie     50  pracowników   biurowych,   maksymalna  ilość   na kondygnacji budynku socjalno-biurowego (parteru) około 20 osób i (pierwszego piętra) około 30 osób.

Budynek produkcyjno - magazynowy (PM); ilość osób - do 80.

Ilość jednocześnie przebywających osób w budynku biurowo- socjalnym:

- część socjalnej I piętra występują pomieszczenia z możliwością jednoczesnego przebywania ludzi w grupach powyżej 50 osób tj. szatnia męska (80 osób).

## Charakterystyka pożarowa elementów budowlanych

Obiekty zostały zbudowane jako:

•  jednokondygnacyjny   obiekt   produkcyjno-magazynowy   o   obciążeniu   ogniowym   do

1000  MJ/m  wykonany w klasie  "D" odporności  pożarowej  przy  zastosowaniu

załagodzeń wynikających z§ 215 [warunków technicznych] dopuszczających przyjęcie dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500

MJ/m2, tj. wykonaniu hali przy zastosowaniu wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia oraz samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2•

• dwukondygnacyjny obiekt biurowo - socjalny wykonany został w klasie "D" odporności pożarowej.

Hala  produkcyjno-magazynowa zaprojektowana  została  jako  trójnawowa 
 o konstrukcji stalowej:

- słupy hali projektuje się z profili walcowanych, a rygle dachowe  jako dźwigary stalowe o pasach równoległych, tworzące wspólnie konstrukcję ramową;

- płatwie dachowe - stalowe z profili walcowanych;

- ryglówka ścian - słupki ryglówki z profili walcowanych;

- ściany  zewnętrzne  osłonowe - płyty  wielowarstwowe  z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr. 8 cm;

- dach dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1,8%, o konstrukcji z blachy trapezowej opartych na płatwiach stalowych. Na blasze folia paroizolacyjna, 20 cm wełny mineralnej i membrana PCV.

Magazyn mieszanki gumowej i  silikonów -  jest to  obiekt jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, stanowiący wydzieloną pożarowo część hali i zlokalizowany w jej południowo-zachodnim narożniku;

- ściany fundamentowe  betonowe z betonu B25 o grubości 24 cm;

- ściany  wykonano  z  PGS  grubości  24  cm;  ściany  wzmocniono  rdzeniami żelbetowymi 24x24cm z betonu B25

- strop z płyt stropowych otworowych prefabrykowanych strunobetonowych grubości 32 cm opartych na murach zakotwionych w wieńcach.

Budynek usługowy-  został zlokalizowany wzdłuż północnej elewacji. Jest to obiekt

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o  konstrukcji tradycyjnej oddylatowany od obiektu hali poprzez stalową przewiązkę stanowiącą łącznik;

- ściany fundamentowe betonowe z betonu B25 o grubości 24 cm;

- ściany zewnętrzne wykonano z PGS grubości 24 cm;

- ściany  wewnętrzne  nośne   z  bloczków  PGS  grubości  24  cm na zaprawie cem – wap marki 3

- ściany działowe pomieszczeń technicznych oraz mokrych murowane  z bloczków PGS o grubości 24 cm i 12 cm;

- ścianki działowe pomieszczeń biurowych jako ścianki w lekkiej zabudowie z płyty GK na stelażu ocynkowanym grubości 12 cm;

- strop międzypiętrowy oraz konstrukcja dachu  z płyt stropowych otworowych prefabrykowanych strunobetonowych grubości 26,5 cm opartych na murach i podciągach żelbetowych, zakotwionych w wieńcach;

- dach  ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm i przekryty membraną PCV.

Na podstawie dokonanej analizy konstrukcji można stwierdzić, iż budynki zakładu spełniają obowiązujące wymagania warunków technicznych  wzakresie  dotyczącym  klas odporności pożarowej i odporności ogniowej elementów budowlanych.

W zakresie elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w budynkach przyjęto następujące, wymagane przepisami zasady:

- zabronione jest  stosowanie do  wykończenia wnętrz materiałów łatwo  zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych przegród stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych,

- na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celem  ewakuacji,  zabronione  jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych,

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

## Podział obiektu ze względu na strefy

Obiekt podzielono na cztery strefy pożarowe:

Strefa I  -  o powierzchni 3389m2 obejmuje halę produkcyjno – magazynową oraz pomieszczenia funkcjonalnie związane z produkcją.

Strefa II	- o pow. 130 	obejmuje wydzielony pożarowo magazyn mieszanki gumowej i silikonów.

Strefa III - o pow. 12 m2  obejmuje wydzielony pożarowo magazyn materiałów

Łatwopalnych.

Strefa IV – o pow. 1061 m2  obejmuje oddzielone pożarowo od hali pomieszczenia biurowe i klatki schodowej na parterze oraz pomieszczenia biurowe i socjalne na piętrze.

Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku (PM) wynosi 16 000m3 
– wymagania są spełnione.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim ZL III zagrożenia ludzi wynosi 8000m2

– wymagania są spełnione.

Wszystkie pomieszczenia hali są ze sobą funkcjonalnie połączone.

## Instalacje, urządzenia techniczne i systemy przeciwpożarowe,

Obiekt wyposażono w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- wewnętrzna instalacja hydrantowa części produkcyjno – magazynowej

- wewnętrzna instalacja hydrantowa w części biurowo – socjalnej

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne

- system sygnalizacji pożaru w części biurowo – socjalnej i w magazynie gumy,

- system sygnalizacji pożaru w części PM

- system oddymiania hali produkcyjno magazynowej,

- podreczny sprzęt gąśniczy ( GP ),

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Hala produkcyjno – magazynowa wyposażona została w hydranty HW-52N-20m z wężami płasko składanymi w ilości 4  szt. Hydranty wewnętrzne hali zabudowano na instalacji obwodowej wykonanej z rur stalowych o średnicy 100 mm (podejście do szafek hydrantowych z  rur  stalowych ocynkowanych Ø 50mm), dwustronnie zasilanej z  sieci zewnętrznej  Ø 150.  Zapewniono  jednoczesność  poboru  wody  z  czterech  hydrantów.

Rozmieszczenie hydrantów zapewnia pełne pokrycie swym zasięgiem całej powierzchni

hali produkcyjno -magazynowej.

Dwukondygnacyjny budynek biurowo - socjalny wyposażono w hydranty HW-25-N-

30 m z wężem półsztywnym 3 szt. Hydranty zlokalizowane są na parterze i piętrze, w sposób zapewniający pokrycie swym zasięgiem działania całej powierzchni budynku biurowo - socjalnego. Hydranty zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne dróg komunikacyjnych i wyjść z wykorzystaniem opraw wyposażonych w moduły wewnętrzne zasilające o czasie działania po zaniku napięcia podstawowego do 3h. oprawy zamontowano wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych wyjść w hali produkcyjno – magazynowych i dróg ewakuacyjnych części socjalno biurowej, zastosowane jest oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowane i wykonywane zostało z uwzględnieniem następujących wymagań:

- załącza się samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy

- natężenie oświetlenia ewakuacyjnego mierzone na poziomie posadzki w osi drogi ewakuacyjnej wynosi mniej niż 1 luks,

- punkty oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, zasilane są z własnych modułów (akumulatorów), zabezpieczających pracę oświetlenia ewakuacyjnego przez co najmniej 3 godziny.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Do sterowania klapami dymowymi na hali, wykonano instalację sygnalizacji pożaru. Klapy  posiadają również sterownie ręczne. W biurowcu oraz obszarze PM istnieje instalacja sygnalizacji pożaru.

Centralka została zlokalizowana na portierni.

URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE

Urządzenia oddymiające zaprojektowano i wykonano na bazie projektu opracowanego przez MERCOR SP. z o.o. według normy NFPA 2004 Standard for Smoke And Heat Veting 2007 Edition.

W zakładzie hali produkcyjno magazynowej (PM) wyznaczono 3 strefy oddymiania SD1 – SD3.

SD l. Nawa l

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium= 11,00 m2,

-   do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m2, realizowany przez 3 bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

SD2. Nawa2

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m2,

-   do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m2,realizowany przez 3 bramy: Bl(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

SD 3. Nawa3

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2,

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m2,

-   do oddymiania strefY zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  powierzchnia geometryczna klap 36,30 m2,współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6

napływ powietrza uzupełniającego= 36,00 m2,realizowany przez 3 bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m).

Wysokość kurtyn dymowych określono na 7,5 m licząc od poziomu posadzki do dolnej krawędzi kurtyny.

Klapy wyposażono siłowniki pneumatyczne, urządzenia do automatycznego i ręcznego wyzwalania i w siłowniki elektryczne do ręcznego przewietrzania. Automatyczne wyzwalanie klap dymowych realizowane jest poprzez:

-   termo wyzwalacze z ampułkami (temperatura wyzwolenia 68 °C), które uruchamiają nabój ze sprężonym C02 po przekroczeniu określonej temperatury,

-   ręcznie- poprzez skrzynkę alarmową wyposażoną w naboje ze sprężonym C02•  Do każdej strefy dymowej przyporządkowano jedną skrzynkę alarmową.

Oznakowanie klap dymowych, lokalizacja klap i elementów sterujących, w tym skrzynek alarmowych wykonano zgodnie z aprobatą techniczną.

Monitoring pożarowy klap. System oddymiania połączony z centralką sygnalizacji pożaru (SAP) za pomocą modułów kontrolno- sterujących. Po zadziałaniu klap oddymiających nastąpi przekazanie sygnału do centrali SAP, następnie centrala SAP przekaże sygnał na otwarcie bram napowietrzających. Obwody między modułami kontrolno- sterującymi, a skrzynkami alarmowymi oraz między modułami kontrolno - sterującymi, a czujnikami ciśnienia zaprojektowano wykonać kablami niepalnymi HDGs lx2xl.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Biorąc pod uwagę przeznaczenie i funkcję obiektu oraz jego parametry techniczne, ze   względu na brak obligatoryjnego obowiązku wynikającego z przepisów, przedmiotowego obiektu nie wyposażano w urządzenia przeciwpożarowe takie jak: stałe urządzenia gaśnicze.

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Obiekty zostały wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich

Norm będących odpowiednikami norm europejskich.

Rodzaj gaśnic dobiera się w zależności od rodzaju pożarów, jakie mogą wystąpić

w obiekcie. Zależne to jest od charakteru zagrożenia tj. do gaszenia pożaru danej grupy (A, B, C, D, F) stosować należy odpowiedni środek gaśniczy.

Grupy pożarów to:

A  -  materiałów  stałych,  zwykle  pochodzenia  organicznego,  których  normalne  spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się; C- gazów;

D- metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Biorąc  pod  uwagę  ilość  i  rodzaj  występujących  w  budynku  materiałów   palnych,

instalacji i urządzeń technicznych, należy się liczyć z pożarami grupy: A,B i C.

Pożary  wymienionych  grup  znamionować   może  indeks  "E"  oznaczający  pożary instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  pod  napięciem  oraz  pożary  ww.  grup  w  obrębie  tych urządzeń.

Tabliczka znamionowa (etykieta) gaśnicy ma wpisane symbole literowe oznaczające

grupy pożarów jakie możemy gasić przy użyciu danej gaśnicy.

Co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać:

- w budynku biurowo – socjalnym na każde 100 m2 powierzchni

- w hali produkcyjno – magazynowej na każde 100m2 powierzchni

Przy rozmieszczaniu gaśnic w obiekcie należy kierować się następującymi zasadami:

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łątwo dostępnych i widocznych przy wejściach do budynku i poszczególnych pomieszczeń na klatkach schodowych przejściach, hollach i korytarzach

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła

- w obiektach wielokondygnacyjnych – gaśnice należy umieszczać na każdej kondygnacji

- odległość z każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m

- oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic winno być zgodne z PN- N-01256/01:1992 Znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa

Biorąc  powyższe   zasady   pod   uwagę   oraz  specyfikę   procesu   technologicznego poszczególne części Zakładu wyposażono w gaśnice proszkowe GP ABC 4 oraz śniegowe w pomieszczeni serweromni (C02)  GS 5 kg.

Miejsca lokalizacji gaśnic powinny być stale oznakowane znakami zgodnymi z PN, dotyczącą znaków bezpieczeństwa.

Plan   rozmieszczenia   gaśnic   przedstawiono   w   części   graficznej   stanowiącej   załącznik do niniejszej instrukcji.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Z uwagi na brak możliwości zasilania wodą do celów p.poż. zewnętrznej instalacji hydrantowej w wymaganej ilości 40 dm3 /s wybudowano zbiornik magazynujący wodę do celów p.poż. o pojemności użytkowej Vu=150m3 .

Zgodnie z normą: Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - PN-82/B-02857 zbiornik obejmuje zasięgiem "swojego działania" (promień działania wynosi 250m) przedsiębiorstwo XXXXXX, na terenie którego się znajduje.

Zgodnie z  opimą z  zakresu ochrony przeciwpożarowej z  dnia 25.01.2008r. Opracowaną przez  inż.   K.  Pocięgiel  - zbiornik  stanowi  źródło wody  p.poż. firmy XXXXXX. ( początkowo zbiornik projektowany był dla zaopatzrenia w wode zakłady XXXXXX oraz VERTEX ).

Całkowite jednoczesne zapotrzebowanie wody dla celów p.poż. wynosi q=40 dm3/s.

Dojazd do zakładu od ulicy YYYYY drogą wewnętrzną o odpowiedniej szerokości, powyżej 5m nawierzchni utwardzonej, przystosowanej dla samochodów ciężarowych (minimalnym nacisku na oś wynoszącym co najmniej l 00 KN) .

## Wymagania szczegółowe dotyczące przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych występujących na terenie obuiektu.

Wymagania dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej wewnętrznej

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Nie rzadziej niż raz do roku należy instalację hydrantową poddać pomiarowi na ciśnienie i wydajność.

Bieżące sprawdzanie kompletności szafki hydrantowej polega na sprawdzeniu, czy znajduje się w niej wąż, prądownica i zawór oraz czy zapewniony jest odpowiedni do niej dostęp, czy szafka hydrantowa jest odpowiednio oznakowana i wyposażona jest                                  w instrukcję obsługi.

Zasady użycia hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe instalowane na sieci wodociągowej wewnętrznej, umożliwiające podanie strumienia wody do ogniska pożaru. Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownicę wodną. Osprzęt ten wraz z zaworem hydrantowym umieszczony jest w oznakowanej zgodnie z PN szafce hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy „A”, tj. ciał stałych oraz do chłodzenia materiałów znajdujących się  w sąsiedztwie źródła ognia.

Obsługę hydrantów wewnętrznych należy wykonywać w dwie osoby.

Zabrania się gaszenia przy użyciu wody z hydrantów pożarów w obrębie instalacji                       i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem – grozi porażenie prądem.

Instrukcja obsługi hydrantu wewnętrznego dla dwóch osób:

Wymagania dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej zewnętrznej

Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzić dostęp do hydrantów, czy zapewniono odpowiedni dojazd dla samochodów Straży Pożarnej. Oznaczenie hydrantów powinno być zgodne z PN, oraz zapewniona odpowiednia czytelność znaku. Przeprowadzić co najmniej raz w roku okresowy przegląd i konserwację sieci hydrantowej polegający na:

- płukaniu instalacji hydrantowej, pomiarze ciśnienia i wydajności,

- konserwacji mechanizmów niezbędnych do otwarcia i zamknięcia wody.

W okresie zimowym należy odśnieżać dostęp do hydrantów oraz zabezpieczyć pokrywy środkiem który uniemożliwi przymarznięcie nasad do hydrantu, oraz jeżeli to możliwe zabezpieczyć hydrant przed zamarznięciem.

- Gaśnice

Gaśnice są przenośnymi urządzeniami służącymi do zwalczania pożarów                                       w zarodku. Gaśnice dobiera się na podstawie występującego w obiekcie rodzaju materiału, jego stany skupienia oraz sposobu spalania. Na każdej gaśnicy znajduje się etykieta, która zawiera: grupy pożaru, typ gaśnicy, instrukcję użycia, ilość i nazwę środka gaśniczego.

Przy ustalaniu rodzaju gaśnic i rozmieszczaniu ich w obiekcie należy kierować się następującymi zasadami:

  - Gaśnice przenośne powinny spełniać wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

  - Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

- A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,

- B – cieczy i materiałów stałych topiących się,

- C – gazów,

- D – metali,

- F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

  - Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

  - Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych                                  i widocznych, przy wejściach do budynku, na klatce schodowej, na korytarzu (ciągu komunikacyjnym, przy wyjściach z pomieszczeń.

  - Gaśnice należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.

  - Odległość z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

  - Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej  1 m,

  - Oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic powinno być zgodne z PN-92/N - 01256/01- patrz załącznik

# Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia dotyczące osób przebywających na terenie obiektów należących do XXXXXX SP. Z O. O.

## Alarmowanie

Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze lub innym zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczać do paniki, natychmiast zaalarmować:

- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o powstałym pożarze krzykiem „Pali się! Opuścić obiekt!”

- z najbliższego aparatu telefonicznego powiadomić Straż Pożarną (Tel. 0998 lub 0112)

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać w sposób zrozumiały:

- gdzie się pali (nazwa obiektu, piętro, pomieszczenie),

- co się pali,

- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi,

- nazwisko i nr telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.

Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia                  
        i odczekać chwilę na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia

## Postępowanie w razie pożaru

- Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo  – gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku. Na terenie budynku umieszono instrukcje postępowania na wypadek pożaru, która stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor Zakładu lub koordynator ( Dowódca ) ze strony „XXXXXX” a w razie ich nieobecności kierownicy poszczególnych podmiotów na swoim terenie. Każdy pracownik oraz osoba niezatrudniona przebywająca na terenie XXXXXX zobowiązana jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.

- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:

- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą oraz gaśnicami pianowymi pożaru w obrębie instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),

- usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, a także najbardziej cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, komputery, magnetyczne nośniki informacji itp.,

- nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia,

- otwierając drzwi do pomieszczenia, w którym powstał pożar zachować ostrożność, kryjąc się za ścianę od strony klamki i zasłaniając twarz (niebezpieczeństwo tzw. ognia żgącego spowodowanego detonacyjnym spalaniem się tlenku węgla przy dotlenieniu strefy spalania),

- wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania, poruszać się w pozycji pochylonej, jak najniżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną tkaniną (chusteczką do nosa).

## Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia                   i zdrowia oraz konieczności natychmiastowej ewakuacji z budynku, w którym powstał pożar

- Przerwać działania ratowniczo-gaśnicze, zamknąć drzwi i okna, opuścić pomieszczenie i kierować się bezpośrednio do wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego na zewnątrz budynku,

- Nie należy korzystać z wind oraz na drodze ewakuacyjnej należy likwidować ogniska pożaru, poruszając się w stronę do wyjścia ewakuacyjnego, np. przy użyciu gaśnic lub hydrantu wewnętrznego,

- Jeżeli na drodze ewakuacji znajdują się drzwi, w pierwszej kolejności sprawdzamy czy są gorące; jeżeli są gorące jest to oznaką, iż za nimi znajduje się ognisko pożaru, które możemy wzniecić z chwilą otwarcia; wybieramy inną drogę ewakuacji,

- Poruszając się po schodach w otoczeniu dużego zadymienia, poruszamy się                        w pozycji pochylonej przy ścianie, rozkładając ciężar ciała na dużą płaszczyznę i badając przestrzeń rękoma i nogami aby ustrzec się przed upadkiem z wysokości w wyniku zawalenia się schodów lub poręczy,

- Przy wychodzeniu na zewnątrz budynku należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pochodzące od spadających z górnych kondygnacji spalonych lub nadpalonych elementów budynku, mogących stworzyć zagrożenie dla życia.

## Obowiązki osoby kierującej akcją z chwilą przybycia straży pożarnej

- Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom kierującego działaniami ratowniczymi w zakresie wymienionym niżej oraz udzielić niezbędnych informacji , takich jak:

- ilość i miejsca pozostałych osób w zagrożonym obiekcie,

- podjęte działania

- informacje dotyczące substancji i preparatów (rozpuszczalniki, farby, środki odkażające itp.) mogące stworzyć zagrożenie dla ratowników i innych osób przebywających na obiekcie

2. Kierujący Działaniami Ratowniczymi uprawniony jest do zarządzania:

- ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniami ratowniczymi w przypadku zagrożenia życia i zdrowia,

- zakazu przebywania w rejonie objętym działaniami ratowniczymi osób postronnych oraz utrudniającymi prowadzenia działań ratowniczych,

- ewakuacji mienia

- prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych,

- wstrzymania komunikacji w rejonie objęty akcją

- przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działań, pojazdów, środków technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć wody, środków gaśniczych oraz nieruchomości przydatnych podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Ponadto kierujący działaniami ratowniczymi:

- ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych,

- może odstąpić w trakcie działań ratowniczych od zasad uznanych powszechnie za działania bezpieczne.

Powyższe czynności powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

Uwaga: Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia otwartego. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo zawarte zostały niniejszej instrukcji.

Powyższy rysunek przedstawia usytuowanie miejsca zbiórki ewakuacyjnej.
( PARKING PRZY PORTIERNI )

# Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:

- ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania                  i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,

- wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,

- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

## Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

- zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

- prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym 
w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub 
w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie                        z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości,

- mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

- po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe,

- używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie                           i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru,

          - rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia (wzór zezwolenia zamieszczono w formie załącznika Z 3),

          - zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niezbędny, w tym zakresie, podręczny sprzęt gaśniczy, spoczywa na osobie kierującej pracami,

          - do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu, gdzie prace są prowadzone,

          - postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie obiektu,

          - postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych.

## Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pod względem pożarowym

- Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym polega na:

- usunięciu z pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace wszelkich palnych materiałów,

- odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

- zabezpieczenie np. przed działaniem odprysków spawalniczych wszelkich materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp. (rys. 1, 2, 3, 4 i 5).

Rys. 1. 	Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo: 1 - ekran z blachy, 2 - koc przeciwpożarowy.

Rys. 2.	Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelniane przy pomocy niepalnego materiału – 1.

Rys. 3.	Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo zapalna) chłodzić skutecznie np. sposobem pokazanym na rysunku: 1 - woda, 2 - tkanina niezapalna.

Rys. 4.	Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi należy zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1 - palna ścianka, 2 -niezapalna wykładzina, 3 - haki mocujące instalację.

Rys. 5.	Sposób prawidłowego zabezpieczenia spawania metalowego 
elementu konstrukcji przechodzącego przez drewniany strop: 
1 - drewniany strop, 2 - szczeliwo niepalne, 3 - koc gaśniczy.

- sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,

- uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp., znajdujących się 
w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym,

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,

- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym m.in.: napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku  prac, podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

- Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

- na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy 
i pyły palne w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy danej zmiany,

- zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

- pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest  zabronione,

- po zakończeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się                                    w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny  wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,

- prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem, lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów                                  w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy  wybuchowości.

- Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.

- Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
w budynku, pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania 
i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające wymagane kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

- Butle z sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie                 w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem (dotyczy firm zewnętrznych).

- W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli 
z gazem palnym nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych.

## 4.3.  Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym

- Osoba lub osoby upoważnione do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, powinny w szczególności:

- znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników,

- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w zezwoleniu na ich przeprowadzenie (załącznik),

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,

- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności:

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pożaru,

- ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie prac,

- znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych,

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,

- rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem pracy,

- poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,

- meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz informowanie 
o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac,

- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie zainicjowano pożaru,

- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych 
w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

- Wymagania bhp przy wykonywaniu prac spawalniczych

- Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy                     w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

- prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami 
i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający uprawnienia określone w odrębnych przepisach,

- połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii,

- obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią,

- przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania,

- prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem spawalniczych źródeł energii spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnej wartości napięcia bez obciążenia  i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską Normą; przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych należy stosować trudno zapalne izolacyjne środki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

- Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy 
w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

- urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem                     i zasilane gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej,               o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są przeznaczone, nie powinny być użytkowane,

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów urządzeń różnych typów lub wielkości,

- wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; końce węża nasunięte na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie powodujących uszkodzenia węża,

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu ciągłym — co najmniej raz na zmianę,

- niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian 
w określonych przez producenta ustawieniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa.

- Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

- transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

- ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska pracy,

- butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do góry, i zabezpieczone przed przewróceniem się,

- butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych,

- butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane                  i przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza                   w pobliżu kanałów i studzienek; ograniczenia te nie odnoszą się do butli zintegrowanych z palnikiem,

- zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz,

- naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

- Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i węży spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpośrednio przy innych częściach ciała.

- Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociągach po środkach chemicznych i innych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska, z wyjątkiem robót gazo niebezpiecznych na czynnych gazociągach przesyłowych pod ciśnieniem, mogą być podjęte wyłącznie po dokładnym oczyszczeniu zbiorników i rurociągów z tych środków.

- Prace spawalnicze prowadzone w ramach robót gazo niebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac szczególnie niebezpiecznych powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

- Podczas prowadzenia prac spawalniczych, o których mowa w pkt. 6, urządzenia zasilające, w tym butle z gazami technicznymi, powinny być usytuowane na zewnątrz wykopów, pomieszczeń urządzeń, w których prace te są wykonywane.

# Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami. Sprawdzenie takie powinno odbywać się co najmniej raz na 2 lata.

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. rozporządzenia należy opracować plan ćwiczeń sprawdzający organizację i warunki ewakuacji.

Ponadto w planie ćwiczeń należy podać termin przeprowadzenia ćwiczeń oraz wskazać wytypowany obiekt lub obiekty, na których ćwiczenia zostaną przeprowadzone.

Przygotowany plan ćwiczeń sprawdzający organizację i warunki ewakuacji powinien zostać zatwierdzony przez właściciela firmy lub osobę przez niego upoważnioną.

## 5.1. Cel przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest przedsięwzięciem zmierzającym do uzyskania niżej wymienionych celów:

- praktycznego sprawdzenia czy zostaną zrealizowane założenia zawarte 
w Planie prowadzenia ewakuacji osób, w tym m.in.:

- zapoznania wszystkich osób z sygnałem alarmowym,

- zapoznania wszystkich osób z miejscem zbiórki na wypadek ewakuacji, wyznaczonym poza budynkiem, w którym wystąpiło zagrożenie,

- sprawdzenia skuteczności dotychczasowego sposobu informowania 
o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji,

- doskonalenia procedur ewakuacji, w tym zapoznania z kierunkami ewakuacji                 i zasadami zachowania się,

- koordynacji działań pracowników,

- sprawdzenia reakcji na alarm pożarowy (czy natychmiast zakończono zajęcia lub pracę, czy wyłączono urządzenia i przystąpiono do ewakuacji),

- wyrobienia u pracowników umiejętności wykorzystania innych dróg 
i wyjść ewakuacyjnych w przypadku zablokowania lub odcięcia przez ogień lub dym tych dróg, które są najbliżej miejsca ich przebywania,

- zminimalizowania możliwości wystąpienia paniki, a co za tym idzie zminimalizowania jej skutków,

- zmierzenia czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby znajdujące się w nim,

- weryfikacji opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru,

- sprawdzenia warunków ewakuacji tj.:

- ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych (kierunków otwierania się drzwi),

- długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

- zadziałania oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego.

## 5.2. Podsumowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Przy opracowywaniu analizy i wniosków należy kierować się generalną zasadą, iż analiza powinna uwzględniać postawione praktycznemu sprawdzeniu cele, wnioski natomiast powinny wskazywać elementy wymagające poprawy - zarówno z zakresu warunków, jak  i organizacji ewakuacji.

Wnioski należy, w zależności od potrzeb, wykorzystywać podczas prowadzonych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku dysponowania materiałem filmowym z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji należy z nim zapoznać wszystkich pracowników - omówić błędy oraz możliwości ich wyeliminowania.

Powyższy rysunek  przedstawia przykładowy schemat postępowania podczas próbnych działań ewakuacyjnych.

Powyższy rysunek przedstawia usytuowanie miejsca zbiórki ewakuacyjnej.

# Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu 
z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z:

- zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,

- sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego

- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej

- zasadami postępowania w przypadku pożaru

- zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych

- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia,

- treścią niniejszej instrukcji.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w szkoleniach przeciwpożarowych.

Rodzaje szkoleń:

- szkolenie wstępne ( realizowane również podczas szkolenia wstępnego BHP ),

- szkolenie okresowe, zgodne ze szkoleniem BHP

Każde szkolenie powinno być potwierdzone odpowiednią dokumentacją:

dokumentację odbycia szkolenia podstawowego należy załączyć do akt osobowych przeszkolonego.

# ałączniki

ZAŁĄCZNIK 1 - WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW PRZECI WPOŻAROWYCH.

    - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, ze zm.).

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.).

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259).

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143, poz. 1002).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

    - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien                    w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 156, poz. 1529).

    - PN-EN 2:1998 Podział pożarów. IDT EN 2:1992.

    - PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Zastępuje: PN-70/B -02852

    - PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

    - PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

    - PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

    - PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

    - PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Wprowadza EN 671-1:2001, IDT – zastępuje PN-EN 671-1:1999

    - PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. Wprowadza EN 671-2:2001, IDT                – zastępuje PN-EN 671-2:1999

    - PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie . IDT EN 54 - 1:1996.

    - PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B. IDT EN 3-1:1996.

    - PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej. IDT EN 3-4:1996, zastępuje: PN-92/M-51079.04.

    - PN-EN 3-5 + AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. IDT EN 3 5:1996 + AC.-1997, zastępuje: PN-92/M-51079.05 oraz PN-78/M-51002 - 
w zakresie znakowania gaśnic.

    - EN 3-7:2004+A-1:2007, IDT Gaśnice przenośne . Część 7 : Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań , zastępuje PN-EN 3-7:2007

    - PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

    - PN-86/E-05003.0l. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

    - PN-86/E-05003.02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

ZAŁĄCZNIK 2. - WZORY ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA, EWAKUACYJNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

| Lp. | Znak bezpieczeństwa | Znaczenie znaku | Kształt i barwa | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego | Kształt kwadratowy lub prostokątny. Tło: czerwone Symbol: biały | Dla wskazania Kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego |
| 2. |  | Uruchomienie ręczne | Kształt kwadratowy. Tło: czerwone Symbol: biały | Stosowany do wskazania przycisku pożarowego, lub ręcznego sterowania urządzeniem gaśniczym |
| 3. |  | Telefon do użycia w stanie zagrożenia | Kształt kwadratowy. Tło: czerwone Symbol: biały | Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego |
| 4. |  | Palenie tytoniu zabronione | Znak okrągły, Tło: białe Symbol: czarny Obwódka i pas negujący: czerwony | Do stosowania gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego |
| 5. |  | Używanie otwartego ognia zabronione | Znak okrągły, Tło: białe Symbol: czarny Obwódka i pas negujący: czerwony | Do stosowania gdzie palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia może być przyczyną zagrożenia pożarowego lub wybuchem |
| 6. |  | Zestaw sprzętu gaśniczego | Kształt kwadratowy. Tło: czerwone Symbol: biały | Znak ten stosowany jest dla uniknięcia podawania zestawu indywidualnych znaków określających sprzęt pożarniczy |
| 7. |  | Gaśnica | Kształt kwadratowy. Tło: czerwone Symbol: biały | Umiejscowienie gaśnicy |
| 8. |  | Hydrant | Kształt kwadratowy. Tło: czerwone Symbol: biały | Umiejscowienie hydrantu |
| 9. |  | Wyjście ewakuacyjne | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak używany do oznakowania wyjść z budynku używanych w przypadku zagrożenia |
| 10. |  | Kierunek drogi ewakuacyjnej | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak używany do oznakowania kierunku wyjścia wyjść z budynku używanych w przypadku zagrożenia |
| 11. |  | Drzwi ewakuacyjne | Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały i zielony fotoluminescencyjny | Znak stosowany nad drzwiami ewakuacyjnymi lub prowadzącymi do wyjścia ewakuacyjnego lewe lub prawe |
| 12. |  | Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę | Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę |
| 13. |  | Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół | Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół |
| 14. |  | Pchać/Ciągnąć aby otworzyć | Znak prostokątny Tło: zielone Symbol i napis: biały fotoluminescencyjny | Znak umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwarcia |

ZAŁĄCZNIK 3 – ZEZWOLENIE Na przeprowadzenie prac na zakładzie oraz prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

| XXXXXX | POZWOLENIE Na prace POŻAROWO NIEBEZPIECZNE |  |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca *

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Rodzaj prac pożarowo niebezpiecznych

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Data, czas i miejsce wykonywania prac

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Sposób przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Osoba odpowiedzialna za bezpieczny tok prac ze strony wykonawcy

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Pracownik  odpowiedzialny za nadzór nad bezpiecznym przebiegiem pracy i kontrolę terenu po zakończeniu prac niebezpiecznych **

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza że przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe miejsca prac niebezpiecznych.

………………………………………                                         …………………………………………..

(Podpis wykonawcy)                                                                                              (Podpis wydającego zezwolenie)

Kontrola po zakończeniu prac niebezpiecznych :

| Imię i Nazwisko kontrolującego | Data kontroli | Czas kontroli (podpis kontrolującego) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bezpośrednio po zakończeniu prac | Po 30 minutach od zakończeniu prac | Po 2 godzinach od zakończenia prac |

* wykonawca – pracownik „XXXXXX” lub firma zewnętrzna

** przełożony lub pracownik „XXXXXX” zlecający pracę firmie zewnętrznej

ZAŁĄCZNIK 4.

Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych.

ZAŁĄCZNIK 5.

Plan obiektów.

ZAŁĄCZNIK 6.

Ewidencja aktualizacji Instrukcji

| Lp. | Data | Zakres aktualizacji | Nazwisko i imię dokonującego aktualizacji | Podpis dokonującego aktualizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |